##### Voce di capitolato

Protezione superficiale di pavimentazioni in calcestruzzo eseguite con la tecnica del ghiaietto lavato, mediante applicazione uniforme, ad airless a bassa pressione o spazzola morbida, di liquido nano tecnologico, basato su una nano dispersione di composti del silicio, alcali resistente, con funzione idro e oleorepellente, caratterizzato da basse emissioni di sostanze volatili VOC e dall’assenza di infiammabilità e tossicità, tipo Prerit Surface di Azichem Srl. La sostanza attiva penetra nella porosità, aderisce al supporto e contrasta la penetrazione e l’avanzamento dei liquidi senza bloccare la traspirabilità del supporto. La superficie del manufatto da trattare deve essere pulita, strutturalmente sana e priva di sostanze distaccanti, sporco, rivestimenti, vernici, agenti stagionanti, lattime di cemento. Consumo: 0,15 - 0,20 kg/m2 in funzione dell’assorbimento del supporto.

Caratteristiche tecniche di Prerit Surface di Azichem Srl:

- non infiammabile

- non pellicolare

- stabile in ambiente alcalino

- senza emulsionanti

- traspirante, trasparente e privo di variazioni cromatiche superficiali

- con elevato effetto perlante

- resistente ai raggi U.V.

- assenza di sottoprodotti di reazione dannosi per le persone e per l’’ambiente.

- Punto d'infiammabilità: > 95 °C

- Sostanza inodore

- pH: 6.5